AV3155	Cámara a color de 3 megapíxeles con lente integrada de entre 4,5 y 10 mm

AV3155DN	Cámara día y noche de 3 megapíxeles con lente integrada de entre 4,5 y 10 mm

AV3155-16	Cámara a color de 3 megapíxeles con lente integrada de entre 8 y 16 mm

AV3155DN-16	Cámara día y noche de 3 megapíxeles con lente integrada de entre 8 y 16 mm

Pliego de condiciones

- Descripción

La cámara de red serie AV3155 MegaDome™ forma parte de la línea completa de cámaras de megapíxeles de Arecont Vision con funcionalidad H.264. Esta unidad totalmente compatible con la norma H.264 (MPEG 4, Parte 10), brinda una resolución de 2.048 x 1.536 megapíxeles con velocidades de imagen de 15 fps. La línea de cámaras MegaDome™ es una solución completa, ya que combina una cámara de megapíxeles, la lente y una carcasa redondeada resistente a los actos de vandalismo. Gracias a su tecnología MegaVideo®, estas cámaras permiten ahorrar ancho de banda y capacidad de almacenamiento hasta en 10 veces respecto de otras cámaras de megapíxeles con tecnología tradicional.

El modelo AV3155 es una cámara de alta sensibilidad, compatible con la norma IEEE 802.3af de alimentación por Ethernet (PoE), con configuraciones de modo color y día/noche.   Construida con la tecnología MegaVideo® masivamente paralela exclusiva de Arecont Vision, la cámara AV3155 puede producir varios formatos de imagen y permite la visualización simultánea del campo visual completo y de distintas áreas de interés para brindar diferentes opciones de zoom forense de alta definición.   Esta cámara ofrece una resolución diez veces superior, y más, que las cámaras IP de resolución estándar y, además, permite obtener altas velocidades de imagen en tiempo real.

- Pliego de condiciones

- La cámara debe utilizar un sensor CMOS de 3 megapíxeles de alta sensibilidad, con formato óptico de 1/2".

- La cámara debe tener una lente multifocal integrada, corregida por luz infrarroja, de megapíxeles de entre 4,5 y 10 mm, con formato óptico de 1/2", F1.8. (sólo AV3155 y AV3155DN),

- La cámara debe tener una lente multifocal integrada, corregida por luz infrarroja, de megapíxeles de entre 8 y 16 mm, con formato óptico de 1/2", F1.8. (sólo ( AV3155-16 y AV3155DN-16),

- La cámara debe poseer una carcasa redondeada compatible con las normas IP66 de resistencia a la intemperie.

- La carcasa redondeada de la cámara debe ser resistente a los actos de vandalismo y estar construida en aluminio con una burbuja de policarbonato de 4" (10,2 cm).

- La cámara debe poseer una suspensión cardán de 3 ejes con paneo de 360˚, inclinación de 90˚ y rotación Z de 180˚ para un posicionamiento fácil y  preciso.

- El montaje de superficie de la cámara puede ser montaje a la pared o montaje suspendido.

- Esta cámara debe ser compatible con la norma H.264 (MPEG4, Parte 10).

- La cámara debe admitir compresión estándar doble con transferencia simultánea de los formatos H.264 y MJPEG.

- La cámara debe admitir transferencia múltiple de hasta 8 secuencias concurrentes no idénticas (diferente velocidad de imagen, frecuencia de bits, resolución, calidad y formato de compresión).

- La cámara debe tener control de la frecuencia de bits para visualización completa, vista múltiple y archivo.

- El control de la frecuencia de bits de la cámara debe poder seleccionarse entre 100 Kbps y 10 Mbps para cada transmisión independiente.

- La cámara debe contar con el protocolo de transferencia en tiempo real (RTSP) para permitir que exista compatibilidad con reproductores multimedia tales como Windows Media Player, Apple QuickTime, VLC y otros.

- Las cámaras con H.264 deben mantener velocidades de transferencia de imágenes de video en tiempo real.

- La cámara debe tener una resolución máxima de 2.048(H) x 1.536(V) píxeles con una velocidad de imagen máxima de 15 cuadros por segundo (FPS).

- La cámara debe poder programarse para producir diferentes imágenes de resolución más baja, como por ejemplo, con un pixelaje de 1280(H) x 1024(V) a 32 FPS o 1600(H) x 1200(V) píxeles a 24 FPS.

- La cámara debe incluir transferencia del campo visual (FOV) completo y, simultáneamente, de diferentes regiones de interés (ROI) para distintas opciones de zoom forense.

- La cámara debe contar con un conector LAN de 100 Mbps y debe poder producir datos de imagen a una velocidad de datos máxima no limitada de hasta 55 Megabits por segundo (55 Mbps).

- La cámara debe contar con 21 niveles de calidad de compresión que permitan una capacidad óptima de archivo y visualización.

- La cámara debe ser compatible con, al menos, los protocolos de red TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP y RTP/UDP.

- Las cámaras deben tener capacidades precisas de detección de movimiento con un mínimo de 64 zonas de detección.

- La cámara debe contar con exposición automática, balance automático de blancos de matriz múltiple, control de velocidad del obturador, control selectivo de parpadeo de 50/60 Hz, opciones de programación para luminosidad, saturación, gama tonal, definición, modo de ventanas y decimación, entrega simultánea de campo visual completo y de imágenes ampliadas/reducidas con velocidad de imagen de video, zoom electrónico instantáneo, paneo e inclinación y rotación electrónica de imagen de 180 grados.

- La cámara debe incluir los algoritmos y circuitos necesarios para detectar claramente el movimiento aunque la iluminación sea escasa.

- La cámara debe ser compatible con una iluminación mínima de 0,2 lux a F1.4 en modo de color.

- La cámara debe ser compatible con una iluminación mínima, sensible a la luz infrarroja, de 0 lux en modo B/N (sólo en la versión D/N).

- La alimentación principal de la cámara debe ser PoE (alimentación a través de Ethernet), según la norma IEEE 802.3af.

- La cámara debe contar con la opción alternativa de alimentarse a través de una fuente de alimentación de entre 12 y 48 V CC, o 24 V CA, que proporcione al menos 5 W de potencia.

- La temperatura ambiente de trabajo de la cámara debe ser de -30 ºC (-22 ºF) a 50 ºC (122 ºF) para arranque en caliente.

- La cámara debe cumplir con las normas FCC Parte 15, Clase A, CE y RoHS.

- La cámara debe tener las siguientes medidas totales: Ø5.5 x 4.9 [alto] (en pulgadas). Sólo la burbuja: Ø4,0 x 2,4 [alto] (en pulgadas)

- La cámara debe tener un peso total de: 2,0 lbs (0,91 kg)

#### Resumen de condiciones

- Especificación de rendimiento mínimo

La cámara de megapíxeles debe cumplir con los siguientes requisitos de funcionamiento:

Procesamiento de imágenes

• Sensor de imágenes CMOS de 3 megapíxeles
• Pixelaje de 2048(H) x 1536(V)
• Formato óptico de 1/2"
• 3,2 μm de separación entre los píxeles
• Filtro RGB del mosaico de Bayer
• Iluminación mínima de:

• Color: 0,2 lux a F1.4

• Día/Noche: 0 lux, sensible a luz infrarroja
• Rango dinámico de 61 dB
• Relación señal-ruido (SNR) máxima de 49 dB

Resoluciones de campo visual (FOV) completo

• 2048(H) x 1536(V); 3 megapíxeles

• 1024(H) x 768(V); resolución 1/4

Resoluciones de campo visual recortado

• 1920 x 1200 WUXGA
• 1920 x 1080 HDTV-1080p

• 1600 x 1200 2 MP
• 1280 x 1024 1.3 MP
• 1280 x 720 HDTV-720p
• 1024 x 768 XGA
• 800 x 600 SVGA
• 704 x 570 PAL
• 704 x 480 NTSC
• 640 x 480 VGA
• 352 x 288 CIF
• 320 x 240 SIF

Transmisión de datos

• Velocidad de imagen de hasta:

• 15fps a 2048 x 1536
• 20fps a 1920 x 1200
• 22fps a 1920 x 1080
• 24fps a 1600 x 1200
• 32fps a 1280 x 1024

• Tipo de compresión

• H.264 (MPEG4, Parte 10)

• Motion JPEG

• 21 niveles de calidad

• Protocolos de transmisión de imagen TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP

• Interfaz de red 100Base-T Ethernet
• Velocidad de datos

• control de la frecuencia de bits disponible para visualización completa, vista múltiple y archivo

• control de frecuencia de bits de 100 Kbps a 10 Mbps

• velocidad de datos no limitada de hasta 55 Mbps

• Transferencia multiple: 8 secuencias no idénticas

Programación

• Exposición automática (AE) y Control de ganancia (AGC) >120dB

• Detección de movimiento en tiempo real incorporada con 64 zonas de detección

• Compensación de luz de fondo automática

• Balance automático de blancos de matriz múltiple

• Control selectivo de parpadeo de 50/60 Hz

• Paneo, inclinación, zoom (PTZ) electrónico

• Inversión electrónica de imagen: rotación de 180 grados

• Resolución mínima de ventana de 32 x 32 píxeles

• Velocidades de obturador programables para ayudar a controlar los trazos confusos a causa del movimiento

• Modo Moonlight™: exposición prolongada para obtener mejores resultados con luz escasa

• Supresión de ruido exclusiva

• Posibilidad de programar la resolución, luminosidad, saturación, gama tonal, definición, matiz

• Imagen en imagen: visualización simultánea del campo visual completo e imágenes en zoom

• Ahorro en almacenamiento y ancho de banda con resolución 1/4

Electricidad

• Entrada y salida con acople óptico de uso general

• Alimentación a través de Ethernet (PoE): PoE 802.3af

• Entrada CC: auxiliar 12-48 V CC

• Entrada CA: auxiliar 24 V CA

• Consumo de energía: 5 watts como máximo

Aprobación de normas

• FCC, Clase A

• Cumple con CE y RoHS

Ambiental

• Norma IP66 de resistencia a la intemperie

• Temperatura de trabajo

Arranque en caliente: -30 ˚C (-30,00℃) a +50 ˚C (122 °F)

Arranque en frío: 0 °C (32 ºF) a +50 °C (122 ºF)

• Temperatura de almacenamiento: -20 °C (-4 ºF) a +60 °C (140 ºF)

• Humedad: 0% a 90% (sin condensación)

Especificaciones mecánicas

• cámara con suspensión cardán de 3 ejes con paneo de 360˚, inclinación de 90˚ y rotación Z de 180˚

• Carcasa de aluminio moldeada con burbuja de policarbonato de 4" (10,2 cm)

• Medidas totales de la unidad: Ø5,5 x 4,9 [alto] (en pulgadas). Sólo la burbuja: Ø4,0 x 2,4 [alto] (en pulgadas)

• Medidas totales de la unidad: Ø140,3 x 124,6 [alto] (mm). Sólo la burbuja: Ø102 x 61,8 [alto] (mm)

• 2,0 lbs (0,91 kg)

Lente

• Lente multifocal integrada, corregida por luz infrarroja, de megapíxeles de entre 4,5 y 10 mm, con formato óptico de 1/2", F1.8. (sólo AV3155 y AV3155DN)

• Lente multifocal integrada, corregida por luz infrarroja, de megapíxeles de entre 8 y 16 mm, con formato óptico de 1/2", F1.8. (sólo AV3155-16 y AV3155DN-16)

Accessorios MegaDome™ 
MD-WMT: Montaje de pared

MD-PMT: Montaje suspendido

MD-PMA: Montaje de poste

MD-CRMA: Montaje de esquina

MD-FMA: Montaje a ras

MD-EBA: Adaptador de caja eléctrica

Documentación relacionada

- Manual del usuario AV

- Manual del kit AV para desarrolladores de software

- Especificaciones de las cámaras de red serie AV1355, AV2155, AV3155, AV5155

4.0 Números de modelo

• La cámara debe ser una cámara color Arecont Vision modelo AV3155 de 3 megapíxeles con lente multifocal integrada, corregida por luz infrarroja, de megapíxeles de entre 4,5 y 10 mm.

• La cámara debe ser una cámara día/noche Arecont Vision modelo AV3155DN de 3 megapíxeles con lente multifocal integrada, corregida por luz infrarroja, de megapíxeles de entre 4,5 y 10 mm.

• La cámara debe ser una cámara color Arecont Vision modelo AV3155-16 de 3 megapíxeles con lente multifocal integrada, corregida por luz infrarroja, de megapíxeles de entre 8 y 16 mm.

• La cámara debe ser una cámara día/noche Arecont Vision modelo AV3155DN-16 de 3 megapíxeles con lente multifocal integrada, corregida por luz infrarroja, de megapíxeles de entre 8 y 16 mm.

5.0 Garantía

Mínimo de 1 año por repuestos y mano de obra

Arecont Vision se reserva el derecho de modificar los productos o las especificaciones sin notificación.

# Text boxes

www.megapixelvideo.com			info@arecontvision.com			© 2005 Arecont Vision